# Типовая ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ металлической двери ФОРПОСТ, ДВЕРНОЙ КОНТИНЕНТ

Процесс установки по времени зависит от степени сложности работ и занимает, в среднем, от 1,5 до 3-х часов.

Для монтажа стальной двери "Форпост"  необходимо выполнить следующее:

- Вскрыть упаковку, снять транспортную пленку с полотна и рамы, выполнить внешний осмотр двери вместе с заказчиком или его представителем, подписать акт о соответствии внешнего вида и механизмов двери требованиям заказчика.

- Подготовить проем (размер проема указан в паспорте изделия, максимальный допуск +25 мм с каждой стороны);

- Установить дверь в подготовленный проем с той стороны, куда предполагается ее открывание;

- Зафиксировать раму в проеме по уровню с помощью деревянных клиньев необходимых размеров, устанавливая их между стеной и рамой с внутренней стороны двери;

- Открыв дверь, с помощью перфоратора (эл. дрели), через предусмотренные на раме места сделать отверстия в стене для штатных анкерных болтов (диаметр 14 мм, min глубина 130 мм);

- Вставив в подготовленные отверстия анкерные болты, торцевым ключом №17 затянуть гайки до полной фиксации анкеров в стене. Закрыть отверстия в раме пластиковыми заглушками;

- Установить в замок цилиндр и собрать фурнитуру (см. инструкцию);

- При необходимости аккуратно заполнить монтажной пеной или цементным раствором пространство между стеной и рамой двери.

Дверь установлена и готова к эксплуатации.

## Список инструмента, необходимого для монтажа:

- Рулетка-3 метра;

- Уровень;

- Молоток;

- Дрель-перфоратор;

- Сверло диаметром 14мм и рабочей длиной min 150мм с победитовым наконечником;

- Торцевой ключ №17 (min длина головки 45 мм);

- Отвертка крестовая.