Схемы сборок - классика

|  | Пластины внутреннего заполнения свода и наличников подгоняются по необходимой длине и ширине. Внимание! Внутреннее заполнение крепится наличником в пазах. Ширина внутреннего заполнения равна ширине стены + 1 Омм (запас на пазы). Длина внутреннего заполнения регулируется в зависимости от того, какие декоративные элементы Вы используете (квадрат, стыковочная планка). |
| --- | --- |
|  | Прикрепите сторону горизонтального наличника необходимой длины к проёму на саморезы. Вставьте внутреннее заполнение (рис.3). Аналогично закрепите вторую сторону и прикрепите её к проёму с другой стороны. С помощью уровня убедитесь, что торцы всех четырёх элементов свода лежат в одной плоскости и не смещены относительно друг друга. Важно, чтобы горизонталь совпала со всех четырёх сторон. |
|  | С помощью шкантов установите верхние декоративные квадраты и соедините с ними верхние (горизонтальные) наличники. |
|  | Измерьте расстояние от верхних квадратов до пола в четырёх точках. В соответствии с выполненными замерами укоротите, если это необходимо, наличники арки и две вертикальные пластины внутреннего заполнения . Ширина вертикальных пластин внутреннего заполнения определяется аналогично п. 1. |
|  | Установите наличники с одной стороны. Вставьте в пазы две вертикальные пластины внутреннего заполнения и закрепите наличники с другой стороны. |