Схемы сборок - готика

|  | Установите треугольные распорки с четырёх сторон на глубине, соответствующей толщине используемого зашивочного материала Установите угловую зашивку на одной плоскости со стеной (рекомендуемый материал зашивки: фанера, ГВЛ, ГКЛ) |
| --- | --- |
|  | С помощью нагелей соберите одну сторону. Помните, что ширина арки меньше ширины дверного проёма на 40мм (допуск 20мм с каждой стороны на стыки внутреннего заполнения и наличников). |
|  | Вы можете использовать дополнительный декоративный квадратный элемент. Это позволяет установить арку в проём шириной до 950мм и скрыть стыковочную щель между элементами свода. |
|  | Если ширина вашего проёма больше 950мм, используйте имеющиеся в комплекте сводорасширители. Ножовкой с мелким зубом отпилите сводорасширитель необходимой вам длины и с помощью нагелей установите его между деталями свода. |
|  | Прикрепите собранную сторону свода к проёму на саморезы. Вставьте внутреннее заполнение свода арки (рис. 7). Аналогично п.п. 3,4,5 соберите вторую сторону свода и прикрепите ее к проему с другой стороны. С помощью уровня убедитесь, что торцы всех четырёх элементов свода лежат в одной плоскости и не смещены друг относительно друга. Важно, чтобы горизонталь совпала со всех четырёх сторон. |
|  | Пластины внутреннего заполнения свода и наличников подгоняются по необходимой длине и ширине. Внимание! Внутреннее заполнение крепится наличником в пазах. Ширина внутреннего заполнения равна ширине стены + 1 Омм (запас на пазы). Длина внутреннего заполнения регулируется в зависимости от того, какие декоративные элементы вы используете (квадрат, стыковочная планка). |
|  | Измерьте расстояние от пометки горизонтали или от карниза до пола в четырёх точках. В соответствии с выполненными замерами укоротите, если это необходимо, наличники арки и две вертикальные пластины внутреннего заполнения . Ширина вертикальных пластин внутреннего заполнения определяется аналогично п. 8. |
|  | Установите наличники с одной стороны. Вставьте в пазы две вертикальные пластины внутреннего заполнения и закрепите наличники с другой стороны. |