# ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ДВЕРЕЙ ФОРПОСТ

Все стальные двери Форпост имеют многоригельную систему запирания, что выгодно отличает их от других стальных дверей данного класса.

Полотно двери имеет толщину стального листа от 1,0мм до 2,5 мм, в зависимости от выбранной модели, а толщина стального профиля рамы от 1,0 мм.

Все стальные двери Форпост имеют многоконтурную систему уплотнения, что позволяет значительно увеличить показатели теплосбережения и шумоизоляции.

Стальные двери «Форпост» оснащены тремя скрытыми петлями и современными механическими замками MasterLock повышенной взломостойкости.

Внутренние полости дверей «Форпост» заполнены утепляющим материалом.

Двери форпост предназначены для установки с открыванием «наружу». Они могут быть«правого» или «левого» открывания. Стандартная установка двери форпост предполагает размер проема: 900х2080 и 1000х2080.

|  | Трехканальная система запирания Форпост Трехканальная система запирания Форпост обеспечивает запирание двери в тринадцати точках. Ригели замка, выдвигаясь вверх в оголовок рамы и вниз в порог, не позволяют отогнуть дверь. |
| --- | --- |
|  | Девиаторы Дополнительный элемент запирания, препятствующий боковому отжатию двери и обеспечивающий дополнительную защиту двери. |
|  | Дверной глазок Обеспечивает угол обзора 170 градусов. Устанавливается на определённой фиксированной высоте на заводе-изготовителе. |
|  | Дополнительный замок Dead Bolt Замок DeadBolt MasterLock отличается оригинальным дизайном и обладает высочайшим уровнем безопасности (усиленный стальной корпус и дополнительные элементы защиты ригеля). Замок имеет дополнительную защиту от подбора ключа или отмычки. Поставляется не со всеми моделями дверей |
|  | Серия замков Masterlock с системой «no key» (безключа). Новая серия замков Master Lock с системой No key позволяет быстро и легко закрыть или открыть дверь. С поднятием ручки вверх дверь автоматически запирается на все ригели, а с опусканием ручки вниз(только со стороны помещения) замок автоматически открывается.Поставляется не со всеми моделями дверей |
|  | Подсветка Мasterlight Замки оснащены подсветкой замковой зоны MasterLight. При нажатии скрытой под ручкой кнопки включается лампочка приятного синего цвета, которая позволяет осветить замковую зону в тёмное время суток. Подсветка так же очень помогает в том случае, когда на лестничной площадке очень темно. Поставляется не со всеми моделями дверей |
|  | Цилиндр «Антибампинг» В коплектацию дверей включён уникальный по своим возможностямцилиндровый механизм — «Антибампинг» с двумя комплектами ключей. Эффективной защитой от вскрытия методом «бампинга» в дверях Форпост служит особое расположение штифтов (секретных пинов). Секретность пинов в данном случае 2,5 млрд. комбинаций, что исключает возможность подбора ключа. Так же цилиндр имеет защиту от высверливания в виде запрессованных в его корпус термозакалённых штифтов. |
|  | Система крабового запирания В некоторых моделях дверей Форпост применена крабовая система запирания, обеспечивающая защиту двери от вскрытия методом отжима от рамы в области замкового механизма. Поставляется не со всеми моделями дверей |
|  | Магнитный уплотнитель Плотность закрывания дверей с улучшенной шумо и теполоизоляцией обеспечивают три контура уплотнения. Первый и второй контур уплотнения расположены на дверном полотне, третий на раме. Четвёртый магнитный уплотнтель (как на двери холодильника) обеспечивает максимальную герметичность.Количество контуров уплотнения варируется в зависимости от модели двери |
|  | Прочный стальной лист Стандартная толщина стали применяемая при изготовлении двери Форпост составляет 1,2 мм. Наружная сторона усиленных дверей имеет толщину стали в 2мм., а при её изготовлении использована технология двойного листа. |
|  | Петли Внутренние петли с возможностью регулировки, обеспечивают плавность хода и плотность прилегания дверного полотна к коробке. |