Рекомендации по установке двери KAPELLI

Работы по установке дверного блока лучше доверить специалисту. Если вы все же решили выполнить работы по установке самостоятельно, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими рекомендациями:

Установка дверных блоков производится после завершения всех строительно-монтажных работ.

Перед началом монтажа внимательно изучите данную инструкцию.

Проверьте комплектность изделия и подготовьте необходимый инструмент.

Условные обозначения двери KAPELLI

Комплект двери поставляется в заводской упаковке. Условное обозначение двери на упаковке выполнено согласно требованиям ГОСТ 6629-88 и содержит информацию о типе двери, размерах по высоте и ширине дверного проема, цвете и наименовании модели двери.

Пример условного обозначения двери KAPELLI с глухим полотном высотой 2000 мм и шириной 900 мм, модель «Гладкая» белого цвета: «ДГ 21-10 гладкая белая», где ДГ – дверь глухая, высота проема 21 дециметр, ширина проема 10 дециметров, с размером полотна 2000х900 мм.

Пример условного обозначения двери KAPELLI с остекленным полотном высотой 2000 мм и шириной 800 мм, модель «Лотос», итальянский орех: «ДО 21-9 ЛОТОС итальянский орех», где ДО– дверь остекленная, высота проема 21 дециметр, ширина проема 9 дециметров, сразмером полотна 2000х800 мм.

Комплектация

Комплект двери KAPELLI состоит из следующих комплектующих:

Дверное полотно в сборе с дверной коробкой (по периметру коробки установлен резиновый уплотнитель).

Механизм замка с ответной частью.

Накладные петли (2шт).

Дверное полотно покрыто защитной пленкой, которая удаляется после завершения монтажных работ. Для облегчения монтажных работ полотно поставляется в сборе с дверной коробкой, с выполненными в заводских условиях отверстием под ручку и выборкой под механизм замка. Фурнитура упакована в картонные коробки заводов-изготовителей данной продукции. Коробки закреплены в нижней части дверного полотна.

1. Инструмент и материалы для установки дверного блока

При монтаже двери KAPELLI применяется тот же инструмент, что и при монтаже дверей из традиционных древесных материалов.

Вам понадобятся следующий инструмент и расходные материалы:

- Баллон монтажной пены, из расчета 1 баллон на 2-3 дверных блока

- Деревянные клинья и распорки (в качестве распорок может быть использован брусок сечением 40х40,40х30, 40х25)

- Клей-герметик или монтажный пистолет-молоток для крепления наличника

- Строительный уровень или отвес

- Шуруповерт или отвертка

- Ножовка по дереву (стусло для заусовки) или заусовочная пила

- Струбцина (в случае крепления наличника клеем-герметиком)

- Дрель с перфорацией

- Набор сверл (в том числе для перфорации и для сверления больших отверстий)

- Нож

- Карандаш.

2. Подготовка дверного проема

2.1. Двери KAPELLI выпускаются стандартных типоразмеров и соответствуют СНиП, которые приведены в таблице №1:

| Размер проема, мм | Габарит дверного блока, мм | Габарит дверного полотна, мм |
| --- | --- | --- |
| по высоте | по ширине | по высоте | по ширине | по высоте | по ширине |
|  | 700 |  | 660 |  | 600 |
| 2070-2100 | 750 | 2050 | 710 | 2000 | 650 |
|  | 800 |  | 760 |  | 700 |
|  | 850 |  | 810 |  | 750 |
|  | 900 |  | 860 |  | 800 |
|  | 950 |  | 910 |  | 850 |
|  | 1000 |  | 960 |  | 900 |

2.2. В случае несоответствия размеров дверного проема стены стандартам СНиП, необходимо при помощи монтажного бруска произвести уменьшение проема до размеров, указанных втаблице №1, в качестве монтажного бруска можно использовать доску, лист ДСП или лист ГВЛ.

2.3. Монтажный зазор между проемом в стене и коробкой дверного блока, необходимый для надежной фиксации и равномерного распределения монтажной пены, должен составлять ~ 20 мм.

3. Установка фурнитуры

ВНИМАНИЕ!

Заранее определите, в какую сторону будет открываться дверь. После установки петель ошибку нельзя исправить, так как при креплении петли саморезами нарушается целостность дверного полотна и профиля коробки.

Не допускается использование каких-либо иных петель, кроме накладных, входящих в комплект. Использование врезных петель приводит к ослаблению конструкции дверного полотна и дверного короба.

При установке дверного блока KAPELLI с остекленным полотном рекомендуется использование 3-х накладных петель. При этом две петли устанавливаются в верхней части полотна, а одна в нижней.

Наличие технического зазора 2 мм между краем дверной коробки и цилиндром петли.

3.1. Установка петель выполняется на расстоянии 200 мм от края дверного полотна, как показано на рис. 1. Так как петли, входящие в комплект, накладные, их установка осуществляется без врезки в дверное полотно. Крепление петель осуществляется входящими в комплект саморезами по 8 шт на каждую.

3.3. Установка входящего в комплект механизма замка производится в имеющийся на полотне специальный паз, выполненный в заводских условиях. Полотно поставляется с монтажным отверстием для установки ручки (расстояние от низа дверного полотна до отверстия под ручку составляет 1050мм, как показано на рис. 1), отверстие под цилиндр выполняется самостоятельно. Для этого на лицевой части полотна необходимо нанести разметку согласно размерам межосевых расстояний замка, приведенным на рис. 2. Крепление механизма замка осуществляется входящими в комплект саморезами в количестве 2 шт.

3.4. В соответствии с установленным замком, необходимо произвести разметку вертикальной стойки дверной коробки и установить ответную часть замка.

3.5. Для установки ответной части необходимо произвести под нее фрезеровку отверстия в соответствии с нанесенной разметкой. Ответная часть замка крепится к вертикальной стойке коробки входящими в комплект саморезами в количестве 2 шт.

3.6 Механизм замка может эксплуатироваться с ключевыми цилиндрами двух типов: "ключ-ключ" и "ключ-фиксатор". После установки в замок цилиндр закрепляется винтом, входящим в комплект.

3.7 Ручка, цилиндр, накладка на цилиндр в комплект двери KAPELLI не входят и приобретаются дополнительно. Установка этих элементов фурнитуры осуществляется согласно инструкциям, которыми они комплектуются.

4. Установка дверного блока в проем стены

ВНИМАНИЕ!

Не допускается самостоятельная подрезка дверного полотна по ширине и по высоте, так как это нарушает герметичность и конструктивную прочность дверного полотна.

4.1. Установите дверной блок в проем и зафиксируйте его при помощи деревянных клиньев так, чтобы блок был неподвижен.

4.2. С помошью уровня или отвеса проверьте расположение дверного блока в проеме и сторону открытия дверей (правая или левая). В приоткрытом положении дверь не должна самопроизвольно открываться или закрываться.

4.3. После проверки правильности установки блока в проеме, необходимо высверлить монтажные отверстия и произвести крепление дверной коробки к поверхности проема при помощи анкерных болтов.

4.3.1. Дверную коробку в монтажном проеме следует крепить жестко, четырьмя анкерами на каждую вертикальную стойку, строго выдерживая вертикальность по уровню, исключая возможность любых перемещений профиля коробки.

Внимание! При закреплении дверного блока в проеме стены анкерными болтами не допускайте искривления элементов коробки.

4.4. По окончании установки дверного блока в проем стены необходимо заполнить монтажный зазор между блоком и простенком проема монтажной пеной. В целях обеспечения качественного сцепления монтажной пены, рекомендуется опрыскать внутреннюю полость монтажного зазора водой. Монтажная пена наносится по всему периметру проема ровным слоем на глубину ~ 40 мм.

4.5. Уровень расширения пены и время полного отверждения зависят от ее типа и указаны на упаковке.

Внимание! При заполнении монтажного зазора пеной необходимо учитывать вторичное расширение и внимательно следить за количеством подаваемой в зазор пены. Чтобы исключить попадание монтажной пены на дверную коробку, плоскости коробки, соприкасающиеся с пеной следует оклеить малярным скотчем.

4.6. После полного высыхания выступающие излишки пены срезаются ножом.

5. Установка наличника

5.1. Дверной блок KAPELLI может укомплектовываться наличником двух типов (приобретается отдельно):

- Из вспененного ПВХ.

5.2. В комплект наличника входят:

- Вертикальные планки длиной 2200 мм в количестве 2 шт.

- Горизонтальная планка длиной 1100 мм в количестве 1 шт.

5.3. Окончательная подрезка и установка наличника производится только после полной установки дверного блока.

Внимание! Элементы наличника монтируются с отступом 5мм от края дверной коробки. Монтаж наличника следует начинать со стороны двери, которая открывается на Вас. Установка наличника начинается с замера высоты вертикальной планки со стороны петель.

5.4. Приложите вертикальную планку наличника к месту установки за петлями и выровняйте ее по вертикали с помощью уровня (или по коробке). Проверьте, не будет ли мешать наличник полному открыванию двери. Выполните разметку по высоте, после чего отпилите верхнюю часть планки под углом 45 град. при помощи стусла или заусовочной пилы согласно нанесенной разметке.

5.5. Приложите горизонтальную планку наличника к месту установки, выровняйте ее по горизонтали с помошью уровня (или по коробке), выполните разметку и произведите отпилы краев планки под углом 45град. согласно нанесенной разметке. Повторите процедуру изложенную в п. 5.4 для второй вертикальной планки.

5.5. Варианты крепления наличника:

- Клеем-герметиком (может понадобиться струбцина)

- Специальным монтажным пистолетом-молотком.

6. Установка порога

ВНИМАНИЕ!

Профиль дверной коробки, которым комплектуется дверной блок KAPELLI, имеет запас по длине 50 мм, что позволяет осуществлять установку порога с подрезкой коробки под углами 90 либо 45 градусов.

Для обеспечения необходимой жесткости конструкции дверной коробки рекомендуется производить установку порога с подрезкой под угол 90 градусов.

Порог представляет собой фрагмент профиля дверной коробки с установленным в заводских условиях уплотнителем. В комплект двери KAPELLI порог не входит и приобретается дополнительно. Дверные пороги поставляются с фиксированной длиной 800 либо 1000 мм.

Перед подрезкой порога рекомендуется сместить уплотнитель по направлению от краев профиля к центру, либо извлечь уплотнитель из паза на краях профиля, произвести подрезку, после чего вставить уплотнитель обратно. Образовавшийся излишек уплотнителя срезается ножом.

6.1. Установка порога с подрезкой под угол 90 градусов:

Подготовьте порог необходимого размера: ширина полотна +6 мм.

Выполните разметку и при помощи стусла выпилите в профиле порога четверть для стыка с вертикальными стойками (притворной частью) коробки.

Вставьте порог в коробку с расстоянием 3-3,5 мм от нижнего края полотна (можно использовать полоски картона).

Выровняйте порог по горизонтали с помощью уровня, стяните коробку саморезами.

Отпилите лишнюю часть коробки.

Рисунок 1.