Пошаговая инструкция по установке межкомнатных верей:

1. Проверка наличия всех комплектующих и деталей для установки.

2. Проверка дверей, коробки и наличника на качество, а также на отсутствие искривлений. В случае обнаружения возможных дефектов или отсутствия тех или иных деталей и комплектующих поставить в известность продавца или владельца устанавливаемых дверей.

3. Демонтаж старых дверей (при необходимости).

4. Измерение и подготовка проемов под установку дверей.

5. Врезка петель в коробку и дверь. Первоначально петли устанавливаются на дверь. Расстояние от верха и от низа полотна до начала петель составляет 200 мм. При врезке петель, основной и ответной планки замка, они предварительно закрепляются саморезами и выверяются по поверхности, при этом места закрепления саморезов накалываются шилом и сверлятся сверлом 3 мм . Отмеченные места надрезаются малярным ножом во избежание повреждения поверхности изделий (сколов, трещин и т.д.), при последующей обработке стамеской.

6. Сборка коробки. Состыковка верхней планки и вертикальных стояков. Верхняя планка сверлится насквозь по краям в 4 местах (5- 6 мм от края). Вертикальные стояки сверлятся по середине стыка с предварительным (перед закреплением) рассверливанием отверстий под толщину самореза, во избежание возможного раскола коробки.

7. Установка, выравнивание и закрепление коробки. В случае готовности стен по уровню, при этом возможный наклон коробки вперед приведет к постоянному, непроизвольному открыванию дверей, при наклоне назад к закрытию. В случае, когда малярные работы не произведены, коробка устанавливается строго вертикально, и впоследствии стены выравниваются по установленным дверям (при этом двери накрываются пленкой).

8. Первоначально коробка закрепляется со стороны петель в двух вариантах: с шурупами (зенковка под шляпку шурупа), желательно закрепление саморезов в месте расположения петель, или без шурупов с применением деревянных клиньев и распорок, для отсутствия отверстий под шурупы.

9. Навесить двери с зазором между дверями и коробкой (со стороны петель) в 1- 1,5 мм.

10. Установка равномерного зазора между верхней планкой коробки (шип) и дверями в 1- 1,5 мм.

11. Установка равномерного зазора между вертикальным стояком и дверями (со стороны замка). В отопительный сезон с зазором 3 мм, в остальное время 5 мм. Закрепление вертикального стояка (желательно в месте расположения ответной планки замка).

12. Выверка зазоров между дверями и коробкой по притвору, то есть равномерное прилегание двери в четверть дверной коробки.

13. Расклинивание дверей прокладками из плотного (не гофрированного) картона для удерживания равномерного зазора между дверью и коробкой, в случае возможного воздействия пены на сохранность равномерности зазоров.

14. Оклеивание дверной коробки (и возможно дверей) малярным скотчем, для защиты поверхности изделий от возможного воздействия пены.

15. Нанесение пены между проемом и дверной коробкой, что дает прочность, звуковую и теплоизоляцию. При этом необходимо выдерживать нанесенную пену по времени, для полной фиксации (затвердевания), в зависимости от расстояния между проемом и дверной коробкой, от 3 часов до 1 суток. Желательна более продолжительная выдержка. В случае небольшого расстояния между проемом и дверной коробкой, для аккуратного нанесения пены, можно сплющить конец распылительной трубки баллона с пеной.

16. Удаление скотча, прокладок и излишних наплывов пены. Проверка зазоров по периметру и притвору. Возможна корректировка зазоров с помощью пропиливания пены и дополнительных клиньев.

17. Врезка дверного замка. Расстояние от пола до центра замка должно составлять 1 метр (при желании владельца изменяется).

18. Установка демпферов, которые служат для мягкого и менее шумного накрывания дверей.

19. При необходимости, подгонка (в зависимости от разницы ширины коробки и толщины стены), нарезка и закрепление (при возможности с торца) доборов.

20. Подгонка и нарезка наличника по длине (при необходимости и вдоль), по фигурному профилю и под углом 45 градусов в месте стыков. При этом в верхнем наличнике по краям делаются два отверстия под фиксирующие гвозди, для более плотной состыковки рисунка профиля с боковыми наличниками.

21. Закрепление наличника финишными гвоздиками с последующим утоплением шляпок гвоздей добойником и маскировкой (восковым карандашом) мест нахождений гвоздей.

22. Устранение возможных дефектов (царапин, сколов, потертостей и т.д.) восковым карандашом с последующим удалением излишков карандаша уайт-спиритом.