### Подготовка поверхности для установки нового подоконника.

Установка подоконника своими руками предусматривает очень тесную связь с правильной установкой самого окна. В обязательном порядке, окно должно быть укреплено и установлено по уровню. Необходимым условием долгосрочности подоконника, при эксплуатации, является надежная изоляция от стен, он также должен быть защищен от воздействия всяких температурных перепадов. Понятно, что для установки нового подоконника нужно произвести демонтаж старого (постараться сделать это аккуратно), убрать весь мусор, который появился после демонтажа.

### Пошаговая инструкция установки подоконника.

- Сначала делаем замеры для нового подоконника. Длина подоконника – равна ширине окна и плюсуем сюда десять сантиметров. Ширина будущего подоконника – равна толщине откоса окна плюс восемь сантиметров. С такими размерами отправляемся в магазин и приобретаем нужный нам подоконник.

- Далее, новый подоконник надо завести на один сантиметр под раму окна внизу, а затем по всем плоскостям выровнять по уровню с помощью деревянных брусков. Бруски используются для подкладывания под низ подоконника при наличии неровностей поверхности, на которую устанавливается подоконник. Еще можно использовать и кусочки от ламината или рейки, или осколки от кирпича. Надо отметить, для того чтобы не выступали данные подложки при выравнивании поверхности под подоконником, надо правильно их укладывать, тогда они не будут мешать. Проверить, не проседает ли подоконник, опираясь на него рукой .

- Теперь, по всей плоскости необходимо сделать распорки, для того чтобы после запенивания не выдавился подоконник. Распорки изготавливаются либо из деревянных реек, либо из брусьев. Следующий этап – запенивание монтажной пеной небольшими, аккуратными круговыми движениями по всей плоскости соединения подоконника с поверхностью стен. Некоторые мастера для фиксации подоконника накладывают разные тяжести на него, можно сделать и так.

- Через день или два, нужно проверить строительным уровнем качество установки нашего подоконника и обрезать выступившую пену под ним. Затем аккуратно раствором из цемента или готовой штукатурной смесью затираем все неровности, в том числе и пену под подоконником. Если, все же, в процессе установки появилась небольшая щель между подоконником и рамой, то рекомендуется заполнить ее силиконовым герметиком, который продается в любом строительном магазине.

Вот и весь процесс установки подоконника своими руками. Для красоты и уюта в наших домах правильно установленные подоконники, послужат еще долгое время не только нам, но и будущим поколениям. Приобретать товар надо в специализированных магазинах, где грамотные продавцы порекомендуют самые качественные и красивые подоконники, подходящие именно для ваших окон.