Вниманию строителей!

Производство обойных работ должно выполняться в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87, согласно пунктам 3.1 , 3.7, 3.12, 3.35-3.43.

Оклеиваемая поверхность должна быть предварительно подготовленной: оштукатуренной, прошпаклёванной , грунтованной,  чистой, ровной, без пятен. Применяйте специальные шпаклевки и грунтовки, наклеивание обоев начинайте только после полного высыхания стен. Предварительно произведите пробное наклеивание 2-х полотен.  В случае обнаружения дефектов необходимо вернуть рулоны с этикеткой. Претензии по наклеенным обоям не принимаются. В случае появления пятен или разводов повторно обработайте стены или оклейте их бумагой. Раскрой рулонов производите  с учетом высоты стен и необходимых припусков на стыковку рисунка. Используйте клеи только проверенных производителей. Нанесите клей, приготовленный согласно инструкции,  на обратную сторону обоев щеткой или кистью, не допуская попадания его на лицевую сторону. Полотно обоев с клеем выдержите  3-5 минут, не допуская размокания. Рекомендуется перед наклейкой нанести клей на стену. Полотна тщательно разглаживайте сверху вниз и от середины к краям мягкой щеткой или специальным резиновым валиком. Излишки клея удалите сухой тряпкой или губкой. Не тереть! Во время наклеивания и до полного высыхания температура должна быть не менее +10 C. Не допускайте сквозняков. Отходы утилизируются как макулатура. Претензии по качеству обоев, которые наклеены с нарушением требований СНиП 3.04.01-87, не принимаются!

# Text boxes

ОАО

«САРАТОВСКИЕ ОБОИ»

410004, г. Саратов, Набережная 22

Т. (845 – 2) 20-02-18, 29-40-23, 20-06-22

Т/факс (845-2) 20-02-18

От   .			№

На   ________________№_________________