# Ячеистый потолок "ГРИЛЬЯТО"

Схема монтажа подвесного потолка Грильято
Состав решетки потолка Грильято
Расход комплектующих подвесного потолка Грильято

### Общая схема монтажа потолка Грильято

НЕСУЩУЮ НАПРАВЛЯЮЩУЮ C180 скрепляют с промежуточной напрявляещей C120 (схема 1) или C60 (схема 2) и подвешивают на проектную высоту с шагом подвесов не более 1000 мм с помощью. К середине напрявляещей C120 (схема 1) крепят напрявляющую C60. Специальной деталью PG (соединительный элемент) скрепляют переднюю часть несущих направляющих C180 по длине между собой, при этом для высоты решетки Н-30 мм применяется PG-30, а для Н-40, 500 мм - PG-40, 50. В полученную квадратную сетку 600х600 мм устанавливают решетки. Сборка решеток выполняется на объекте. Смонтированная система создает эффект непрерывного потолка.
Вес потолка 6,0 - 2,0 кг/кв. м в зависимости от размера ячейки и высоты профиля.

| Схема сборки потолка "ГРИЛЬЯТО" для решеток с ячейкой менее 75x75 мм |  |
| --- | --- |
| Схема сборки потолка "ГРИЛЬЯТО" для решеток с ячейкой 75x75 мм и более |  |

где
а - несущая С180 L=1800 мм
b - несущая С120 L=1200 мм
с - несущая С60 L=600 мм

### СОСТАВ РЕШЕТКИ "ГРИЛЬЯТО" (одна секция):

| Размер ячейки, мм | "Папа", шт. | "Мама", шт. | Кол-во пластин в решетке, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 40x40 | 14 | 14 | 28 |
| 50x50 | 11 | 11 | 22 |
| 60x60 | 9 | 9 | 18 |
| 75x75 | 7 | 7 | 14 |
| 86x86 | 6 | 6 | 12 |
| 100x100 | 5 | 5 | 10 |
| 120x120 | 4 | 4 | 8 |
| 150x150 | 3 | 3 | 6 |
| 200x200 | 2 | 2 | 4 |

### Комплектующие на 1 м2 подвесного потолка Грильято

Размер ячейки решетки в мм

| Наименование | Ед. изм. | 75x75 | 60x60 | 40x40 | 86x86 | 50x50 | 120x120 | 100x100 | 150x150 | 200x200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Несущая C180 | пог. м | 0.84 | 1.68 | 1.68 | 0.84 | 1.68 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| Несущая C120 | пог. м | 1.66 | - | - | 1.66 | - | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 |
| Несущая C60 | пог. м | 0.84 | 1.66 | 1.66 | 0.84 | 1.66 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| "Папа" | пог. м | 11.67 | 15 | 23.33 | 10 | 18.33 | 6.67 | 8.33 | 5 | 3.33 |
| "Мама" | пог. м | 11.67 | 15 | 23.33 | 10 | 18.33 | 6.67 | 8.33 | 5 | 3.33 |
| Соединительный элемент | шт. | 0.28 | 0.56 | 0.56 | 0.28 | 0.56 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| Подвес | шт. | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  |