## Реечный потолок ОМЕГА (OMEGA) 100/150

производитель - завод Люмсвет (Россия)

Бесщелевой потолок с прямоугольной рейкой. Стандартная длина рейки, периметрального уголка - 3 м и 4 м, траверса - 4 м. Максимальная длина - 6 м. Любая панель потолка может быть проперфорирована (диаметр отверстия - 1,5 мм, расстояние между отверстиями - 4x2,8 мм.)

Цвет панелей потолка:

- белый

- золото

- суперхром

- алюминий серебристый

- алюминий матовый

Примечание: Рейки потолочные суперхром и золото не перфорируются!

### Монтаж реечного потолка ОМЕГА и расход комплектующих

| Комплектующие на 1 кв.метр |
| --- |
| Реечный потолок - | Omega-100 | Omega-150 |
| Рейка потолочная | 10,0 пог. м | 6,67 пог. м |
| Траверс (гребенка, шина) | 0,8 пог. м | 0,8 пог. м |
| Уголок | 1,0 пог. м | 1,0 пог. м |
| Подвес | 1 шт. | 1 шт. |
| Декоративная вставка | потолок без вставки | потолок без вставки |