## С открытыми стыками AN100A/AN150A/AN200A

производитель - завод Албес (Россия)

Реечный потолок немецкого дизайна собирается из алюминиевых реек с прямоугольными краями. Строгие формы и различная ширина панелей позволяют создавать универсальные плоские формы. Также как и потолки итальянского дизайна выполняются с открытыми (дополнительно в стыки могут быть установлены декоративные раскладки) или с закрытыми стыками. Панели могут быть проперфорированы (диаметр перфорации 1,5 мм).

### Монтаж реечного потолка с открытыми стыками (немецкий дизайн) и расход комплектующих

| Комплектующие на 1 кв.метр |
| --- |
| Реечный потолок с открытыми стыками (немецкий дизайн) | AN100A | AN150A | AN200A |
| Рейка потолочная AN85/A - AN135/A - AN185/A | 10,0 пог. м | 6,67 пог. м | 5,00 пог. м |
| Траверс (гребенка, шина) BTN | 0,83 пог. м | 0,83 пог. м | 0,83 пог. м |
| Уголок PL 19x24 | по факту (периметр) | по факту (периметр) | по факту (периметр) |
| Подвес АП | 0,83 шт. | 0,83 шт. | 0,83 шт. |
| Декоративная вставка (раскладка) ASN | 10,0 пог. м | 6,67 пог. м | 5,00 пог. м |
| Соединительный элемент AN85/A - AN135/A - AN185/A | по факту (расчет соединений) | по факту (расчет соединений) | по факту (расчет соединений) |