Расчет элементов системы для 1 м2 при простом монтаже

| № | Марка изделия | Типоразмер кассеты, мм. | Кассета | Стрингер ВТ-600 | Уголок PL-19x24 (PLL) | Подвес АП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AP 300 AC | 300x300 | 11,11 шт. | 3,33 м. п. | по периметру помещения | 2,78 комп. |
| 2 | AP 300x600 AC | 300x600 | 5,56 шт. | 1,67 м. п. |  | 1,39 комп. |
| 3 | AP 300x1200 AC | 300x1200 | 2,78 шт. | 3,33 м. п. |  | 2,78 комп. |
| 4 | AP 600AC | 600x600 | 2,78 шт. | 1,67 м. п. |  | 1,39 комп. |
| 5 | AP 600x1200 AC | 600x1200 | 1,39 шт. | 1,67 м. п. |  | 1,39 комп. |
| 6 | AP 1200 AC | 1200x1200 | 0,7 шт. | 0,75 м. п. |  | 0,56 комп. |

Расчет элементов системы для 1 м2 при усиленном монтаже

| № | Марка изделия | Типоразмер касеты, мм | Кассета | Стрингер ВТ-600 | Уголок PL-19x24 (PLL) | Профиль ПП-1-2 | Профиль ППН 27х28 | Соединитель 2-х уровневый для ПП-1-2 | Подвес анкерный | Тяга подвеса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AP 300 AC | 300x300 | 11,11 шт. | 3,33 м. п. | по расчету | 1 м. п. | по расчету | 3,33 шт. | 1,56 шт. | 1,56 шт. |
| 2 | AP 300x600 AC | 300x600 | 5,56 шт. | 1,67 м. п. |  |  |  | 1,67 шт. |  |  |
| 3 | AP 300x1200 AC | 300x1200 | 2,78 шт. | 3,33 м. п. |  |  |  | 3,33 шт. |  |  |
| 4 | AP 600AC | 600x600 | 2,78 шт. | 1,67 м. п. |  |  |  | 1,67 шт. |  |  |
| 5 | AP 600x1200 AC | 600x1200 | 1,39 шт. | 1,67 м. п. |  |  |  | 1,67 шт. |  |  |
| 6 | AP 1200 AC | 1200x1200 | 0,7 шт. | 0,75 м. п. |  |  |  | 0,56 шт. |  |  |